## Slide 1
MEDE · CP1 · ALINIERE ȘI SURSE · SĂPTĂMÂNA 4
Alexandru Neagu · U8 · Cauzele inundațiilor europene
Întrebarea mea
Q8.1 — Inundațiile din Europa se grupează după cauză (ploaie intensă / fluvial / topire)?
Unitatea și sursele
Evenimentul de inundație (1 rând = 1 activare EMS Flood din Europa) → Copernicus EMS + ERA5-Land (precipitații 1/3/7/30 zile, topire, umiditatea solului); pas de timp: ferestre de 1–30 zile înainte de eveniment.
Cheia comună: codul EMSR + data evenimentului + celula ERA5-Land din centroid.
Cui îi folosește răspunsul
Hidrologului / planificatorului de risc: ce înseamnă „clusterul 3” — de ex. evenimente cu sol saturat și topire, unde avertizarea se bazează pe zăpadă, nu pe ploaie.
Unde am ajuns
Etapa curentă: aliniere (surse → un tabel, 1 rând = 1 eveniment)
Făcut de la CP0: pipeline-ul rulează pe ambele surse; X are 20 × 8; acoperire 100.0% din 20 evenimente europene; data card pe 2 surse; SOA cu 10 articole.
Ce am schimbat față de plan: nimic.
Următorul pas: CP2 — matricea X documentată și prima proiecție PCA.
Slide 1 din 3 · Fișier Moodle: CP1_U8.pdf · Prezentare: 3 minute

## Slide 2
DOVADA ETAPEI · DATA CARD PE SCURT + STATE OF THE ART (10 ARTICOLE)
Din 20 inundații EMS din Europa, 20 (100.0%) supraviețuiesc alinierii cu ERA5-Land
S1 · Copernicus EMS, activări Rapid Mapping
Flood (EMSR), Europa · 2024-05-14 - 2024-12-30 · 1 rând = 1 eveniment (AOI vectorial) · lon/lat, UTC · goluri: 0 fără dată/geometrie · licență: conform termenilor oficiali Copernicus EMS.
S2 · ERA5-Land hourly (C3S / CDS)
tp, snowmelt, swvl1 · 0,1° (~9 km), 00:00 UTC → total zilnic · mm, m³/m³ · goluri: 0 evenimente incomplete · licență Copernicus.
Articol | Date / surse | Metodă | Metrică | Rezultat publicat (nu propriu)
1. Stein et al. (2020) | 113 635 ev., 4 155 bazine | arbore de decizie, 5 procese | robustețe + evaluare | exces de ploaie dominant; variabil în bazin
2. Blöschl et al. (2017) | 4 262 stații, 38 țări EU | momentul maximului; Theil–Sen | trend zile/deceniu | −13 … +9 zile/deceniu
3. Hall & Blöschl (2018) | 4 105 stații EU | clustere pe sezonalitate | — | 6 regiuni cu sezoane distincte
4. Berghuijs et al. (2016) | 420 bazine SUA | mecanisme dominante | — | sol umed, topire > ploaie singură
5. Stein et al. (2021) | 671 bazine SUA | random forest + ALE | R² bazine nemăsurate | R² 0,45–0,9; clima domină
6. Kemter et al. (2020) | 3 872 stații EU | clasif. pe meteo antecedent | Spearman | ρ>0 la 95% din stații
7. Bertola et al. (2021) | 2 370 stații EU | Gumbel regional, bayesian | elasticități | NV: ploaie; E: topire; S: ambele
8. Tarasova et al. (2019) | review clasificări cauzale | sinteză critică | — | fără definiție unificată
9. Bonafilia et al. (2020) | S1, 4 831 chipuri, 11 ev. | FCNN vs. prag | 4 variante de etichete | FCNN pe etichete S2 cel mai bun
10. Muñoz-Sabater et al. (2021) | ERA5-Land, 9 km | reanaliză orară | vs. in-situ | zăpadă: performanță mixtă
Slide 2 din 3 · Rezultate publicate, nu proprii; seturi diferite nu se compară numeric · ALE = efecte locale acumulate; FCNN = rețea convoluțională; detalii în SOA_U8

## Slide 3
BLOCAJE ȘI URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI · CP2: 4 NOIEMBRIE 2026, 00:00
Blocaje și planul până la CP2
Blocaje / riscuri
1. EMS nu e un eșantion aleator (doar utilizatori autorizați cer activări) → raportez acoperirea pe țări și nu generalizez la „toate inundațiile Europei”.
2. Fără etichetă de cauză în EMS → subtipul și textul rapoartelor servesc doar la interpretare → am nevoie de acordul titularului.
3. ERA5-Land are ~9 km, iar AOI-urile pot fi mai mici → centroid vs. media pe AOI; testez la CP2.
4. Evenimente scoase din X: 0 (motive: fără dată / geometrie / meteo incompletă) → am păstrat regula strictă de validare.
Planul pe 2 săptămâni
Săpt. 5: matricea X documentată (n × d, cu proveniența fiecărei trăsături); analiză univariată și bivariată; decid fereastra (end-offset 0 vs. 1) și punctul vs. media pe AOI.
Săpt. 6: prima proiecție PCA (scree, loadings) pe X scalat, ca baseline; README reproductibil.
La CP2 arăt: matricea X + scree/loadings. Secțiunea de articol: Methods — trăsături.
Comparația pregătită: S1 singur vs. S1 + teren + meteo (CP3–CP4).
Repo: [https://github.com/utilizator/MEDE-U8-flood-causes]
Slide 3 din 3 · Întrebare pentru profesor: se acceptă subtipul EMS ca etichetă slabă, folosită doar la interpretare?